EIGRP V6:

ROUTER1:

Router>enable
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#INTERFACE G0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:ACAD:a::1/64
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#INTERFACE S0/3/0
Router(config-if)#ipv6 add 2001:ACAD:B::1/64
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shut

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1

R1(config)#IPV6 ROUTER EIGRP 100

R1(config-rtr)#EIGRP ROUter-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#NO SHUT
R1(config-rtr)#EXIT
R1(config)#IN G0/0
R1(config-if)#IPV
R1(config-if)#IPV6 EIGRP 100
R1(config-if)#IN S0/3/0
R1(config-if)#IPV6 EIGRP 100
R1(config-if)#DO WR
Building configuration...
[OK]

ROUTER2:

Router>en conf t

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#INTERFACE G0/0
Router(config-if)#ipv6 add 2001:ACAD:C::1/64
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#INTERFACE S0/3/0
Router(config-if)#ipv6 add 2001:ACAD:B::2/64
Router(config-if)#no shut

Router>EN
Router#CONF T

Router(config)#IPV6 ROUTER EIGRP 100

Router(config-rtr)#EIGRP ROUTER-id 2.2.2.2
Router(config-rtr)#no shut
Router(config-rtr)#IN G0/0

Router(config-if)#IPV6 EIGRP 100
Router(config-if)#IN S0/3/0
Router(config-if)#IPV
Router(config-if)#IPV6 EIGRP 100
Router(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 100: Neighbor FE80::201:97FF:FE43:4501 (Serial0/3/0) is up: new adjacency

Router(config-if)#DO WR
Building configuration...
[OK]